Technická správa

# Stavba: 	Multifinkčné ihrisko s rozmermi 27 x 18 m

Investor:	Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany

Miesto stavby:	Parcela číslo C-KN 1731/11

Dátum:	01/2020

Autor projektu:	Ing. Arch. Roman Porubec

V rámci tejto projektovej dokumentácie je navrhované viacúčelové ihrisko zo zastavanou plochou 27 x 18 m. Ihrisko bude ohraničené  obvodovými mantinelmi výšky min. 0,95 m a ochrannej siete výšky do 5 m, napnutej medzi kovovými stlpmi dĺžky 6 m kotvenými v betónových základových pásoch. Povrch hracej plochy bude tvorený umelým trávnikom, plneným kremičitým pieskom alebo gumovým granulátom v závislosti od typu umelého trávnika. Podklad tvoria vrstvy drveného kameniva s odvodnením.

Prehľad východiskových podkladov	- vstupné rokovanie s investorom na rozsahu zámeru

- obhliadka pozemku - športového areálu

- katastrálna snímka

- platné STN

# Zemné práce - pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestne domeranie. Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke.

# Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne.

# Potom je treba realizovať výkopy pre drenáž v osovej vzdialenosti 4-5,0 m.

# Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy zhutniť.

V prípade výskytu iných podzemných inžinierskych sietí objednávateľ požiada príslušných správcov o ich vyznačenie.
Odvodnenie

# Odvodnenie plochy je vsakovaním do drenážnej vrstvy štrkodrvy f. 32-63 mm, ktorá je spodnou vrstvou podkladu ihriska a následne do podložia, v prípade jeho vyhovujúcej priepustnosti. Pokiaľ bude podložie nepriepustné bude potrebné vytvoriť drenážny systém zberných drénov, z drenážnych PVC rúr a zaistiť jeho vyústenie podľa miestnych pomerov do vsakovacej šachty alebo blízkeho potoka prípadne daždovej kanalizácie.

# Drenážne rúry DN 60, DN 80 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a šírky 400 mm. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 32 - 63 mm tr.

Základy

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu.

Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Základové pásy pre kovové stĺpy sú navrhované z prostého betónu debniacim systémom, alternatívne z debniacich tvárnic š. 300 mm, ktoré budú zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná min. 50-100mm od pôvodného terénu. V mieste stĺpov sa do debniacich tvárnic pri betonáži osadia centricky PVC púzdra do ktorého budú osadzované kovové stĺpy. Pri betonáži je potrebné osadiť aj kotviace platne pre hliníkové stĺpiky mantinelového systému, s dodržaním osových vzdialenosti podľa výkresovej časti.

Podkladové vrstvy

# Na upravenú,vyspádovanú (0,5%) a riadne prehutnenú pláň (Edf1 = 25MPa) sa realizujú jednotlivé vrstvy v nasledovnom poradí s podmienkou zhutnenia  (Edf2 = 50MPa) :

# drvený kameň frakcie 32 – 63 mm      hr. 180 mm

# drvený kameň frakcie  8 – 16 mm       hr. 90 mm

# drvený kameň frakcie  0 –  4 mm      hr.  30 mm

# Na takto upravenú plochu bude prevedený konečný športový povrch - umelý športový povrch – umelá tráva s kremičitým vsypom (hr. 20mm)

# Umelý trávnik -  športový povrch

# Je továrensky vyrábaný umelý hrací povrch s vláknom polyetylénovým monofilamentným a fibrilovaným v behúňoch šírky 410 cm (resp.375 cm), voľne kladený s podlepovanými spojmi na vopred pripravený podklad.

# Vo verzii multifunkčnej je vo farbe zelenej j. Výška vlákna 20mm. Plošná hmotnosť je 2150 g/m2, celková výška 20mm, s hustotou vpichov min 22.000/m2., hodnota Dtex min. 6600 Nosná tkanina je perforovaná drenážnymi otvormi priemeru 4mm v roztečiach 400x400mm. Vsyp sa prevádza čistým kremičitým pieskom predpísanej zrnitosti, hmotnosť vsypu 20 kg/m2.

# Hracie čary sú z rovnakého materiálu ako hrací povrch, šírka 50 mm. Čiastočne sú votkané priamo u výrobcu, ostatné sa vsádzajú do vzrezaných špár v umelom povrchu a fixujú sa podlepením.

# Kladenie povrchu vyžaduje stabilné počasie bez dažďových zrážok a teploty min. 10°C.

# Umelý povrch sa nedá použiť pre športové účely bez vsypu. Pred použitím nie je treba povrch kropiť. Údržba sa prevádza podľa potreby cca 1x týždenne kartáčom a čistí sa podľa potreby hlavne na jeseň pri opadávaní lístia. V zimnom období je možné použiť ihrisko na ľadovú plochu následným zaliatím a zamrznutím vody.

# ,

Zvislé konštrukcie

Konštrukčný systém oplotenia sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H  dl. = 0,97 m ktorý je kotvený skrutkovým spojom do betónového základového pásu, veľkého kovového stĺpika z uzavretého kruhového profilu ø 70 mm, dl. = 6,0 m ,ktoré sú osadené medzi malými hliníkovými stĺpimi a vsadené do betónového základu. Jednotlivé malé hliníkové stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. AL. madlový profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov.

Do týchto profilov sú vsadené do drážok plastové mantinelové dielce (plastové dosky farebne upravené z materiálov, vysokej pevnosti), tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou nitovým spojom.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové lanká vo výške 5 m od povrchu ihriska. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia.

Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia),farebnou stálosťou, sú vyrobené z  plastových komponentov jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.

Vstupy na ihrisko sú riešené uzamykateľnou vstupnou jednokrídlovou bránkou v počte dva kusy, ktorá je umiestnená na dlhších stranách ihriska.

Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :

-   minifutbal

-   volejbal

Vybavenia viacúčelového ihriska : 	-   stĺpiky pre sieť na volejbal

- futbalové  bránky 3,0 x 2,0 m

uchytené  k mantinelom

Osvetlenie, vlastná elektroinštalácia a prípojka nie je riešením tohto projektu.

Požiadavky na stavenisko

- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce

- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu

- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Viacúčelového ihriska s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko.

Starostlivosť o životné prostredie

Ani pri realizačných prácach, ani pri prevádzke sa nezhorší životné prostredie v území. Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú.

Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Vyhl. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ zo 14,8,1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce :

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

- zo Zákonníka práce

- z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem

- z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí

- z Vyhl. Č. 111/75 Zb.

- zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.

- z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku.

Spôsob nakladania s odpadmi
Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia.
Počas realizácie stavby predpokladáme vznik odpadov kategórie: ostatný – O, a nebezpečný – N ( v
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov ). Druhy odpadov sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo ( t ) | Spôsob nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | OBALY |  |  |  |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,2 | R5 |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O | 0,5 | R3 |
| 1701 | BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA |  |  |  |
| 17 01 01 | betón | O | 1,0 | R5 |
| 1702 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | drevo | O | 0,5 | R1 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,3 | R3 |
| 1704 | KOVY ( VRÁTANE ICH ZLIATIN ) |  |  |  |

| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,8 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O | 0,1 | R4 |
| 1705 | ZEMINA ( VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH ), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK |  |  |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 1,5 | D1 |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 5,0 | D1 |
| 1709 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 5,0 | D1 |

Poznámka - Spôsob nakladania: zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:
R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených ( napr. kontajneroch, smetných nádobách
a pod., ) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch
prostredníctvom oprávnenej firmy, v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi
odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití
alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému
orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade
možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č. 223/2001
o odpadoch,
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác, nie je predpoklad ohrozenia životného
prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom
mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za
predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie
nebezpečných odpadov.
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne
alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu
a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy.
Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

Záver
Stavba spĺňa požiadavky podľa stavebného zákona 50/1976 Z.z. a nasl., vykonávacej vyhlášky